| Волковысский колледж УО «ГрГУ имени Янки Купалы» |  | Утверждаю результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  | Руководитель организации |
|  |  |  |  | Г.С.Зялик |
| (структурное подразделение) |  | (подпись) |  |  |
| - |  | М.П. | 18.10.2021г. |  |
| (наименование организации-подрядчика) |  |  | (дата) |  |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | Номер документа | 10 |
| на проведение текущего ремонта по замене деревянных оконных блоков 1 этажа музыкального корпуса колледжа на оконные блоки из ПВХ по ул. Социалистической,33, г.Волковыск | Дата составления | 18.10.2021 г. |
| Место проведения текущего ремонта | г. Волковыск, ул. Социалистическая, 33 |
|  | (адрес, здание, сооружение, помещение) |
| На основании приказа | от | 04.01.2021 г. | № | 01-07/ 2 |
| утверждена комиссия в составе: |
| председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  | Уланович Д.Н. |
|  | гл. бухгалтер |  | Гришкевич Е.А. |
| члены комиссии: | комендант |  | Малышко Н.В. |
|  | заведующая общежитием |  | Ращевская Л.И. |
| Обнаруженные в ходе осмотра дефекты: |
| Установлено, что необходимо произвести замену деревянных оконных блоков 1-го этажа музыкального корпуса колледжа в связи с тем, что в результате длительного срока эксплуатации произошел износ существующих оконных блоков (трещины и деформация оконной коробки, трещины на подоконниках и т.д.). Согласно ТКП 45-1.04-119-2008 присутствует физический износ оконных деревянных блоков, что предполагает замену по текущему ремонту (согласно гл. 5«Физический износ конструкций и элементов жилых и общественных зданий»), таблица 5.11»Окна, двери», подпункта 5.11.1, пункта 1,2. Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков 1-го этажа музыкального корпуса колледжа на оконные блоки из ПВХ. Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы, будут производиться в эксплуатируемом здании. Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ. |
| Подтверждаем результаты проведенного осмотра: |
| Председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  |  |  | Д.Н.Уланович |
| Члены комиссии: | гл. бухгалтер |  |  |  | Е.А.Гришкевич |
|  | комендант |  |  |  | Н.В.Малышко |
|  | зав. общежитием |  |  |  | Л.И.Ращевская |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж оконных коробок | 100 коробок | 0.1 |  |
|  | Снятие остекленных оконных переплетов | 100м2 переплета | 0.254 |  |
|  | Снятие деревянных подоконных досок | 100м2 | 0.072 |  |
|  | Разборка отливов | 100м | 0.16 |  |
|  | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 | 100м2 | 0.254 |  |
|  | Герметизация мест примыкания оконных блоков | 100м | 0.64 |  |
|  | Установка подоконных досок | 100м | 0.16 |  |
|  | Установка оконных сливов | 100м | 0.16 |  |
|  | Устройство откосов с использованием ПВХ-профиля | 100м | 0.495 |  |
|  | Заделка борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм | 100м | 0.016 |  |

Составил председатель комиссии по закупкам					             Д.Н.Уланович