| Волковысский колледж УО «ГрГУ имени Янки Купалы» |  | Утверждаю результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  | Руководитель организации |
|  |  |  |  | Г.С.Зялик |
| (структурное подразделение) |  | (подпись) |  |  |
| - |  | М.П. |  |  |
| (наименование организации-подрядчика) |  |  | (дата) |  |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | Номер документа |  |
| на проведение текущего ремонта по замене канализационных и водопроводных труб в санузлах 1-3 этажей левого крыла учебного корпуса | Дата составления | 29.03.2021 г. |
| Место проведения текущего ремонта | г. Волковыск, ул. Социалистическая, 33 |
|  | (адрес, здание, сооружение, помещение) |
| На основании приказа | от | 09.03.2021 г. | № | 225 |
| утверждена комиссия в составе: |
| председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  | Марьин И.В. |
| заместитель председателя | зам. директора по УР |  | Зенько М.И. |
| секретарь комиссии | юрисконсульт |  | Величко Л.Н. |
| члены комиссии: | гл. бухгалтер |  | Гришкевич Е.А. |
|  | комендант |  | Малышко Н.В. |
|  | зав. общежитием |  | Ращевская Л.И. |
|  | экономист |  | Гулевская М.В. |
| Обнаруженные в ходе осмотра дефекты: |
| Необходима замена канализационных и водопроводных труб так как в результате длительного срока эксплуатации произошел износ труб канализации (трещины, выбоины и т.д.) и водоснабжения, а также унитазов в санузлах 1-3 этажей левого крыла учебного корпуса. Согласно ТКП 45-1.04-119-2008 присутствует физический износ труб, что предполагает замену труб по текущему ремонту (согласно гл. 5, раздела 5.5.6 пункта 1 таблицы 5.5 «Физический износ конструкций и элементов жилых и общественных зданий»). Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт по замене канализационных и водопроводных труб в санузлах 1-3 этажей левого крыла учебного корпуса. Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ |

| Подтверждаем результаты проведенного осмотра: |
| --- |
| Председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  |  |  | Марьин И.В. |
| Заместитель председателя | зам. директора по УР |  |  |  | Зенько М.И. |
| Секретарь комиссии | юрисконсульт |  |  |  | Величко Л.Н. |
| Члены комиссии: | гл. бухгалтер |  |  |  | Гришкевич Е.А. |
|  | комендант |  |  |  | Малышко Н.В. |
|  | зав. общежитием |  |  |  | Ращевская Л.И. |
|  | экономист |  |  |  | Гулевская М.В. |
|  | лаборант |  |  |  | Болбот М.П. |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж унитазов | шт. | 4 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметров до 20мм | м.п. | 18 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметров 100мм | м.п. | 16 |  |
| 4 | Демонтаж биде | шт. | 2 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 20мм. | м.п. | 18 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации диаметром 100мм | м.п. | 16 |  |
| 7 | Установка биде | шт. | 2 |  |
| 8 | Установка унитазов | шт. | 2 |  |
| 9 | Смена унитазов | шт. | 2 |  |
| 10 | Установка гибких подводок | шт. | 2 |  |
| 11 | Установка кранов шаровых диаметром 15мм | шт. | 17 |  |

Составил 										И.В.Марьин